Systemic d.o.o.

Novo Naselje Polje bb, BiH-75350 Srebrenik

Tel:+387 35 643 262. Fax:+387 35 643 261.

Žiro račun:

Distributivno Trgovinski Centar hemijskih proizvoda                                         1610500003610035 Raiffeisen bank d.d. – Srebrenik                   Firme C.Linker GmbH Wuppertal                                                                       1941042285900106   Pro  Credit Bank D. D. –  Tuzla

Koncentrat

Booster M 35

Koncentrat na bazi kiselina za cjevovode i postrojenja

Opis proizvoda:

Booster M 35 koristi se u pivnicama i mljekarama za čišćenje cjevovoda, za odstranjivanje pivske sluzi, mliječnog kamenca i ostalih naslaga.

Kod umjerenih naslaga dovoljan omjer je 1:50

# Kod većih naslaga razrijediti s vodom u omjeru 1:20

U ekstremnim slučajevima moguća je i veća koncentracija.

Upotrebom vruće vode intenzivira se proces čišćenja.

Način upotrebe:

Cjevovode i spremnike ispirati čistom vodom do postizanja PH neutralne vrijednosti.

Ostali potrebni proizvodi za pivnice su: sredstva za čišćenje i dezinfekciju stalaža i flaša, opšta sredstva za čišćenje podova kao i sredstva za podmazivanje lanaca i pogonskih traka u pogonima za preradu živežnih namirnica  (bez ulja).