Systemic d.o.o.

Novo Naselje Polje bb, BiH-75350 Srebrenik

Tel:+387 35 643 262. Fax:+387 35 643 261.

Žiro račun:

Distributivno Trgovinski Centar hemijskih proizvoda                                                     1610500003610035 Raiffeisen bank d.d. – Srebrenik                   Firme C.Linker GmbH Wuppertal                                                                                   1941042285900106   Pro  Credit Bank D. D. –  Tuzla

Koncentrat

Rauchharzloser V2

Rastvarač dimnih smola

# - Kombinovane peći                     Sredstvo za čišćenje sa trenutnim

- Konvektomaten                              djelovanjem za pećnice, roštiljske

- Pećnice-Roštilji                              ploče, kombinovane peći

- Pećnice sa parom                          konvektomaten, emajlirane pećnice

- Staklo-Sintetički materijali

PAŽNJA KOD ALUMINIJUMA !!

Primjena:

Roštiljske ploče kod pećnica treba pri čišćenju da budu jako vruće, obzirom da ovaj proizvod reaguje samo na toplotu.Kada pećnica kao i roštiljska ploča nisu više tako vruće, tako da pećnica sa parom počne da stvara paru,sprejom ili bolje sa četkicom nanijeti rastvarač dimne smole pri ca.60°.

Vrijeme djelovanja najmanje 5 minuta, zavisno od primjene. Kod prve upotrebe postupak bi trebalo,ukoliko je neophodno,ponoviti više puta.Za stalno čišćenje proizvod se može razrijediti zbog ekonomičnosti.

Rastvor:

1:1 za temeljito čišćenje do 1:4 za kombinovane peći sa parom

1:10 do 1:100 stalno čišćenje

Proizvod je neotrovan ali ga ipak primjenjivati sa rukavicama jer je visoko koncetrovan.

Zemlja porijekla: Njemačka , EU

Proizvođač : Ing-Linker , Wuppertal

Proizvedeno po EU normama . Zadovoljava standarde o biorazgradljivosti i ekološkoj prihvatljivosti proizvoda.

Generalni uvoznik i distributer za područje zemelja EX YU:

Systemic d.o.o.	                                                                                      Srebrenik - BiH