Systemic d.o.o.

Novo Naselje Polje bb, BiH-75350 Srebrenik

Tel:+387 35 643 262. Fax:+387 35 643 261.

Žiro račun:

Distributivno Trgovinski Centar hemijskih proizvoda                                         1610500003610035 Raiffeisen bank d.d. – Srebrenik                   Firme C.Linker GmbH Wuppertal                                                                       1941042285900106   Pro  Credit Bank D. D. –  Tuzla

Xyloquat S ®

Dezinfekciono sredstvo za uništavanje algi u bazenima

Opis proizvoda:

Xyloquat S sadrži hemijski spoj polimernog karaktera,koji već u manjim dozama sprečava rast algi, odnosno uništava već postojeće.

Za razliku od mnogih sredstava za uništavanje algi i bakterija, Xyloquat S ne pjeni, iako ne sadrži aldehidne ili spojeve koji oslobađaju klor.Xyloquat S ne pjeni čak ni u bazenima sa valovima ili mjehurićima.Xyloquat S u propisanoj dozi ne nagriza metale, sintetske materijale,emajlirane predmete,staklo ili pocakljene posude.U navedenoj dozi ne nadražuje kožu.Xyloquat S može se razrijediti s vodom u svakom omjeru.Takođe i u kiselim i bazičnim uvjetima algicidno djelovanje proizvoda ostaje sačuvano.

Pošto nije kratkotrajan, nema gubitaka zbog isparavanja.Osim algi, uspješno se uništavaju bakterije koje obrazuju sluz i sl.

Način upotrebe:

Često je moguće reducirati sadržaj klora za 20-50%.Xyloqata S može se bez problema dozirati u postrojenjima za miješanje.Područje primjene,osim bazena, su i rashladne komore,rezervoari za vodu i vodeni sistemi koji mogu biti napadnuti algama.

Napomena:

Osnovna doza, za slučaj kad još nema algi:

2,0 l Xyloquat S na 100m³=100.000 l vode u bazenu

Sedmična dodatna doza:

0,5 l Xyloquat S na 100m³ vode u bazenu

Kod većih količina algi može se doza povećati na 1,0 l. sedmično.

Uništavanje algi:

7,0 l Xyloquat S na 100m³ vode u bazenu

Proizvod-br.:09400

UBA-br.:0566 0067

reg.Patentni ured München

Pakovanja:10 l, 25 l, 200 l, 1000 l                           Made in Germany